Договор  № _____

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кухонной техники

г. Ярославль                                                                   «____» _____________ 2019 г.

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Ярославль (ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Ярославль»), в лице и.о.директора Ирины Валентиновны Дряженковой, действующей на основании доверенности № 76 А Б 1641835 от 16.07.2019 года, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и «___________________», именуемое далее «Исполнитель» в лице директора___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг на техническое обслуживание, и ремонт кухонного оборудования в соответствии с перечнем оборудования, указанного в Техническом задании ( Приложение № 1 к Договору).   Стоимость затрат по техническому обслуживанию и ремонту кухонного оборудования, с указанием наименования оборудования, типа и места установки, указана в Калькуляции ( Приложение № 2 к Договору).

1.2. Объем работ, периодичность их выполнения, определяется требованиями технической документации, разработанной заводами изготовителями оборудования, правилами руководства по эксплуатации: ПУБЭЛ, ПТЭ, ПТБ и ПУЭ.

1.3. Прием техники на техническое обслуживание и снятие с обслуживания производится по согласованию сторон, на основании письменного извещения Заказчика о внесении изменений в Приложение № 2 к Договору.

1.4. Прием техники на ремонт осуществляется по заявке Заказчика: по телефону.

Исполнитель составляет дефектную ведомость и калькуляцию на ремонт.

Ремонтные работы включают в себя:

- монтажные работы;

- ремонт оборудования, вышедшего из строя;

- замена деталей оборудования;

- капитальный ремонт оборудования и его составных частей;

- модернизация, консервация, расконсервация оборудования;

- транспортировка оборудования в ремонт и из ремонта.

Данные работы согласовываются с Заказчиком и оплачиваться по отдельным счетам.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена настоящего Договора составляет __________(___________) рублей 00 копеек, НДС не облагается., в месяц. Калькуляция является приложением № 2 к Договору.

2.2. Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг (далее - акт сдачи-приемки) в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после получения Заказчиком счета, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 13 настоящего Договора.

3. Порядок сдачи и приёмки Услуг

3.1. По завершении оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику результаты оказанных Услуг, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки в двух экземплярах.

3.2. Заказчик в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения от Исполнителя акта сдачи-приемки направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Услуг с перечнем недостатков.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг он вправе по своему выбору потребовать:										- безвозмездного устранения недостатков,							- соразмерного уменьшения цены настоящего Договора, указав требование и сроки его выполнения в мотивированном отказе, либо расторгнуть настоящий Договор с применением последствий, указанных в пункте 9.6 настоящего Договора. Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии с настоящим пунктом в установленный срок, также может служить основанием для расторжения настоящего Договора и применения последствий, указанных в пункте 9.6 настоящего Договора.		3.4. При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах оказанных Услуг после их приемки независимо от прекращения действия настоящего Договора, Стороны руководствуются пунктом 3.3 настоящего Договора, включая право Заказчика потребовать возврата перечисленных денежных средств и возмещения убытков.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Исполнитель выполняет в соответствии с п.1.2 следующий комплекс работ:

-производит внешний осмотр оборудования на соответствие правилам техники безопасности;

-осуществляет визуальный осмотр целостности заземляющих устройств от автоматического выключателя или рубильника до оборудования;

-производит осмотр приборов автоматики, контактных соединений и по мере необходимости зачистку контактов магнитного пускателя, реле, термостатов и другой электроаппаратуры;

- проверяет исправность осветительных приборов, кожухов, ручек, ограждений, замков;

- проверяет состояние резиновых уплотнителей;

-проверяет герметичность холодильных установок, работу компрессоров, электродвигателей, при необходимости регулирует их режим, производит осушку от влаги и очистку от грязи холодильных систем и дозаправку их хладогеном;

- проверяет наличие смазки в узлах и деталях механизмов;

- производит дефектовку оборудования для уточнения ремонтных работ;

-производит замену ремней, замков, ручек, переключателей и других запасных частей, кроме конфорок, сменных механизмов, приборов автоматики, ТЭНов;

- осуществляет транспортировку оборудования в ремонт и из ремонта по рекламации за свой счет.

4.1.2. Оказать Услуги в соответствии с требованиями настоящего Договора, законодательства Российской Федерации, нормативных документов, требованиями, обычно предъявляемыми к данному виду Услуг, и передать Заказчику результаты оказанных Услуг в предусмотренные настоящим Договором сроки по акту сдачи-приемки.

4.1.3. Оказывать квалифицированные услуги по техническому обслуживанию и ремонту Оборудования, при соблюдении Заказчиком всех рекомендаций изготовителя по условиям эксплуатации и загрузки.

4.1.4. Консультировать Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования.

4.1.5. Техническое обслуживание оборудования предусматривает выполнение услуг 1 раз в месяц.

4.1.6. Капитальный ремонт выполняется для обеспечения работоспособности оборудования, срок ремонта 15 (пятнадцать) суток.

4.1.7. Ремонт импортного оборудования с истекшим сроком амортизации - 20 (двадцать) суток.

4.1.8. Обеспечить Оборудование Заказчика расходными материалами, запасными частями и вышедшими из строя деталями с последующей их заменой и установкой на Оборудование.

4.1.9. При оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту соблюдать правила внутреннего распорядка Заказчика, санитарные нормы и нормы безопасности.

4.1.10. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность оказания Услуг, и приостановить оказание Услуг до получения письменных указаний от Заказчика.

4.1.11. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для оказания Услуг по настоящему Договору.

4.1.12. Не нарушать прав третьих лиц, принять участие в урегулировании требований, предъявленных к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки.

4.1.13. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах не позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений.

4.1.14. Предоставить гарантийный срок на результаты оказанных Услуг по настоящему договору в течении 6 (шести) месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

4.2. Исполнитель не вправе привлекать к оказанию Услуг по настоящему Договору третьих лиц без согласования с Заказчиком.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить эксплуатацию Оборудования в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации.

4.3.2. Принять и оплатить Услуги в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.3. В случае возникновения необходимости направлять Исполнителю Заявки в устной или письменной форме по телефону: 8-903-823-18-28 .

4.4. Заказчик вправе отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков в случае, если в результате просрочки Исполнителем сроков исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик утратил интерес к Услугам Исполнителя.

4.5. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 13 настоящего Договора, Стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

5. Конфиденциальность

5.1. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим лицам информацию, связанную или полученную в связи с выполнением настоящего Договора, и использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе после прекращения настоящего Договора (далее – конфиденциальная информация).							5.2. Исполнитель не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

5.3. Исполнитель обязуется обеспечить, чтобы его работники и другие привлекаемые к оказанию Услуг третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности.

5.4. Исполнитель имеет право раскрывать конфиденциальную информацию государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.

6. Ответственность Сторон

6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к оказанию Услуг третьих лиц как за собственные действия.			6.2. Исполнитель несет ответственность за соблюдение вверенным ему персоналом правил техники безопасности, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка на территории Заказчика.									6.3. В случае сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 5 настоящего Договора, Исполнитель возмещает Заказчику убытки и оплачивает штраф   в размере  5% от  цены  настоящего  Договора  в  течение  10  (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего  требования.

6.4. В случае нарушения сроков оказания Услуг, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,02% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования.											6.5. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов Услуг обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 (Одного) % от цены настоящего Договора.													В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.						6.6. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

6.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.			6.8. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.				8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с даты ее получения.												8.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Ярославской области.

9. Порядок внесения изменений,

дополнений в Договор и его расторжения

9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.		9.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом, Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.											9.3. Заказчик имеет право расторгнуть договор с Исполнителем в случае неисполнения Исполнителем требования, предусмотренного пунктом 4.1.13. настоящего Договора.													9.4. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении.				9.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причине невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика или по причине, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления. 						9.6. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Услуг требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

9.7. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Исполнителю соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Исполнителю заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Исполнителю по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 12.5 Договора, почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до _________ декабря 2019 года, а в части исполнения Сторонами своих обязательств по Договору - до полного их исполнения.						10.2. Настоящий Договор считается продленным на каждый следующий год на тех же условиях, если ни одна из Сторон не заявит об его аннулировании или об изменении его существенных условий за месяц до окончания срока его действия.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.											При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.												11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1 настоящего Договора, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.  В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1 настоящего Договора другой стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.	Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 11.1 настоящего Договора: (4852) 52-57-61,________________@dkb.yar.ru

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 11.1 настоящего Договора:______________.							Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 11.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.										11.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 11.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.						11.4. В случае подтверждения факта нарушения одной стороной положений пункта 11.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 11.2 настоящего Договора, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

12. Прочие условия

12.1. Право собственности на результаты Услуг по настоящему Договору принадлежит Заказчику. 										12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.							12.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

12.4. К настоящему Договору прилагаются:

12.4.1. Техническое задание ( Приложение № 1)

12.4.1. Калькуляция (Приложение №2);							12.5. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

13. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Заказчик: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Ярославль» | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Юр. адрес: 150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, 21 Адрес фактического местонахождения: 150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, 21 ОГРН 1047600412914 ОКПО 01110535 ИНН 7604068188 КПП 760401001 Банковские реквизиты: р/с 40703810018680005803 Филиал №3652 ВТБ (ПАО) г. Воронеж БИК 042007855 к/с 30101810545250000855 Тел/факс (4852) 64-00-12, 52-57-96 E-mail: info@dkb.yar.ru От Заказчика: Директор______________ _______________/И.В.Дряженкова / М.П. | Юр. адрес: Адрес местонахождения: ОГРН ОКПО ИНН КПП Банковские реквизиты: Тел. факс: e-mail: От Исполнителя: _______________ /_______/ М.П. |

Приложение № 1 к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кухонного оборудования в 2020г.

1. Объект закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кухонного оборудования в 2020 г.

2. Начальная максимальная цена договора: _________________

3. Место выполнения работ:

- пищеблок и подразделения по адресу: г.Ярославль, Суздальское шоссе,  д.21;

- пищеблок и подразделения по адресу: г.Ярославль, ул. Чехова, д.34

4. Сроки (периоды) выполнения работ:

-выполнение работ: с даты заключения договора по 31.12.2020г.

5. Определения и краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг:

Техническое обслуживание кухонного оборудования (далее оборудование)  -  комплекс регламентированных нормативной  и  эксплуатационной  документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности  оборудования при  его  использовании  по назначению, а также при хранении и транспортировании.

Текущий ремонт оборудования -   неплановый   ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса изделия оборудования путем замены и (или) восстановления отдельных    деталей    или   сменных   комплектующих   частей   с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации.

Восстановительный ремонт с заменой неисправных запасных частей - устранение отказов и неисправностей оборудования путём своевременного выполнения работ, обеспечивающих их работоспособность в течение периода между очередными обслуживаниями, выявление и замена изношенных и повреждённых частей, узлов, деталей с последующим контролем технического состояния оборудования.

Предельное состояние оборудования - техническое состояние изделия оборудования, при котором значение хотя бы одного параметра (характеристики) изделия не соответствует требованиям   нормативной или эксплуатационной документации, а проведение ремонта   технически   невозможно   или   экономически нецелесообразно.

Виды, объемы и периодичность работ по техническому обслуживанию оборудования, особенности организации этих работ в зависимости от этапов, условий и сроков эксплуатации изделий оборудования  устанавливаются  в  соответствующей нормативной и эксплуатационной документации.

Виды  работ  по  техническому  обслуживанию   оборудования:

- ввод в эксплуатацию;

- контроль технического состояния;

- периодическое и текущее техническое обслуживание;

- ремонтные работы.

Периодичность, объем и технология контроля технического состояния оборудования,  выбор методов и  средств  контроля определяются   соответствующей   нормативной   и  эксплуатационной документацией.

Результаты   контроля   технического  состояния  служат основой для принятия решения о необходимости проведения  и  объеме работ по техническому обслуживанию оборудования.

Техническое состояние изделия определяется:

- визуально  и по органолептическим признакам (шумы,  запахи и т.д.);

- проверкой в действии (функциональный контроль);

- средствами инструментального контроля.

Предусмотрены следующие виды  контроля   технического состояния:

- контроль технического состояния перед использованием;

- периодический (плановый) контроль технического состояния;

- текущий (внеплановый) контроль технического состояния.

Контроль технического состояния изделия оборудования перед использованием    проводится эксплуатационным персоналом непосредственно перед использованием   изделия оборудования. Порядок и правила проведения   контроля технического состояния излагается в разделе "Подготовка изделия к использованию"    руководства    по    эксплуатации (инструкции пользователя).

Периодический контроль технического состояния включает в себя:

- проверку целостности кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, магистралей;

- проверку   органов   управления, контроля, индикации   и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;

- проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств;

- проверку     изделия     на     соответствие     требованиям электробезопасности;

- инструментальный      контроль      основных     технических характеристик;

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.

Периодический    контроль    технического    состояния проводится не реже 1 раза в месяц.

Виды, объемы, технологическая последовательность работ по периодическому и текущему техническому обслуживанию оборудования определяется требованиями эксплуатационной документации, а также результатами контроля технического состояния изделий.

Периодичность технического обслуживания оборудования по календарным срокам устанавливается эксплуатационной документацией.  В зависимости от условий и сроков эксплуатации периодичность   и   объем   работ   могут быть изменены службой технического обслуживания оборудования по согласованию с Заказчиком (пользователем оборудования).

Текущее   техническое   обслуживание    проводится    в необходимых объемах по результатам текущего контроля технического состояния оборудования.

Документами, подтверждающими    объем   и   качество выполненных работ по   техническому   обслуживанию оборудования, являются журнал технического обслуживания и акт выполненных работ.

Решение о необходимости проведения текущего ремонта принимается службой технического обслуживания оборудования совместно с Заказчиком (пользователем оборудования) по результатам контроля технического состояния изделия оборудования.

Исполнитель гарантирует безотказную работу отремонтированного оборудования и его частей в течение 6 месяцев с момента произведенного ремонта при    соблюдении   Заказчиком (пользователями) требований   эксплуатационной документации.

6. Общие требования к услугам:

Работы по техническому обслуживанию и ремонту должны производиться специалистами Исполнителя, обладающими соответствующей квалификацией, имеющими постоянную регистрацию на территории РФ.

В стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту должны входить все необходимые расходные материалы и комплектующие для обеспечения выполнения работ. Используемые при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту материалы и запчасти должны иметь разрешение к применению на территории РФ, необходимые регистрационные удостоверения, иные разрешительные документы и сертификаты соответствия для использования в больнице.

В стоимость работ по техническому обслуживанию включаются быстро изнашиваемые детали и материалы.

Качество работ по техническому обслуживанию и ремонту должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ, предъявляемым к данным видам работ. Работы должны быть выполнены с соблюдением обязательных требований, предусмотренных законом, иными действующими правовыми актами.

В случае выхода из строя (поломки) оборудования в последний день действия договора, работы по ремонту должны быть выполнены в рамках настоящего договора в полном объеме.

Исполнитель должен:

В течение 24-х часов с момента извещения Заказчиком высылать необходимое количество специалистов для восстановления работоспособности оборудования;

- иметь в наличии ремонтную базу и складские помещения;

-при выполнении работ использовать товары, по своим показателям соответствующие значениям, установленным в настоящем техническом задании, а также требованиям государственного стандарта 24222-80;

- своевременно информировать Заказчика о техническом состоянии обслуживаемого оборудования, производить выдачу технических заключений о работоспособности оборудования, информировать Заказчика о необходимости и сроках ремонта оборудования, предпринимаемых мерах по приобретению необходимых комплектующих для предстоящего ремонта;

- консультировать представителей Заказчика по правилам эксплуатации оборудования;

- проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособного состояния оборудования в случае его поломки.

- проводить техническое обслуживание оборудования в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Минздравом России и согласно технической документации и рекомендаций фирм изготовителей оборудования с соблюдением Правил по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности

7. Количество выполняемых работ и услуг для каждой позиции, и вида, номенклатуры или ассортимента:

Перечень основных работ, выполняемых при техническом обслуживании оборудования:

|  | Суздальское шоссе, д.21 /отделения/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | код | кол-во |
| 1 | Шкаф холодильный Бирюса |  | 2 |
| 2 | Фронтальная посудомоечная машина |  | 2 |
| 3 | Плита электрическая настольная 2-х конфорочная |  | 2 |
| 4 | Электрокипятильник | КНЭ-100 | 3 |
| 5 | Электрокипятильник | КНЭ-100-01 | 2 |
| 6 | Водонагреватель накопительный Fhermex |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | Суздальское ш.,21 /пищеблок/ |  |  |
| № | наименование | код | кол-во |
| 1 | Моноблок холодильный Polair | МВ-14А | 2 |
| 2 | Шкаф холодильный | ШХ-0,4 | 3 |
| 3 | Шкаф холодильный | ШХ-0,7 | 2 |
| 4 | Шкаф холодильный | GOLD | 1 |
| 5 | Шкаф холодильный | ШХ-1,4 | 1 |
| 6 | Ларь морозильный Italfrost |  | 1 |
| 7 | Машина картофелеочистительная | МОК-300 | 1 |
| 8 | Машина картофелеочистительная | МОК-150 | 1 |
| 9 | Мясорубка | МИМ-300 | 1 |
| 10 | Машина овощерезательная | МПР-350-01 | 1 |
| 11 | Машина протирочно-резательная | МПР-350 | 1 |
| 12 | Овощерезка | Гамма-5А | 2 |
| 13 | Мясорубка-приставка | Гамма-5М | 1 |
| 14 | Котел пищеварочный электрический | КПЭ-60 | 1 |
| 15 | Котел пищеварочный электрический | КПЭМ-60/7 | 4 |
| 16 | Котел пищеварочный электрический | КПЭМ-60-ОР | 1 |
| 17 | Плита электрическая 4-х конфорочная | ПЭСМ-4 | 1 |
| 18 | Плита электрическая 4-х конфорочная | ПЭ-0,48Н | 2 |
| 19 | Шкаф жарочный 2-секционный | ШЖЭ-2 | 1 |
| 20 | Электрокипятильник | КНЭД-100 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  | Чехова,34 /пищеблок/ |  |  |
| № | наименование | код | кол-во |
| 1 | Шкаф холодильный Polair |  | 4 |
| 2 | Камера холодильная КХН-7,71 с моноблоком |  | 1 |
| 3 | Камера морозильная КХН-7,71 с моноблоком |  | 1 |
| 4 | Ларь морозильный Italfrost |  | 1 |
| 5 | Шкаф холодильный Бирюса |  | 5 |
| 6 | Машина картофелеочистительная | МОК-300 | 2 |
| 7 | Мясорубка | МИМ-300 | 2 |
| 8 | Машина овощерезательная | МПО-1-03 | 3 |
| 9 | Универсальный привод | УКМ-06 | 2 |
| 10 | Просеиватель муки | Каскад | 1 |
| 11 | Тестомес | МТМ-65МН | 1 |
| 12 | Купольная посудомоечная машина |  | 1 |
| 13 | Котел пищеварочный электрический | КПЭМ-60-ОР | 4 |
| 14 | Плита электрическая 6-и конфорочная | ЭП-6П | 1 |
| 15 | Плита электрическая 4-х конфорочная | ЭП-4П | 1 |
| 16 | Шкаф расстоечный GARBIN |  | 1 |
| 17 | Печь пароконвекционная GARBIN | 104PVAP | 1 |
| 18 | Пароконвектомат | ПКА10-1/1ПМ | 2 |
| 19 | Электрокипятильник | КНЭД-100 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  | Чехова,34 /отделения/ |  |  |
| № | наименование | код | кол-во |
| 1 | Электрокипятильник | КНЭ-100 | 1 |
| 2 | Электрокипятильник | КНЭ-100М2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 81 единиц |

7.1 Оборудование тепловое:

Работы обязательные для всех видов оборудования.

Техническое обслуживание заключается в замене быстроизнашивающихся деталей или восстановлении их работоспособности, а также устранении дефектов сборочных единиц путём их регулировки.

Для машин и механизмов:

- чистка и смазка деталей и узлов трения;

- регулировка натяжения ремней, цепей, лент конвейеров;

- проверка и устранение дефектов или замена быстроизнашивающихся рабочих органов, крепёжных и других мелких деталей;

- проверка состояния ограждений опасных зон.

Для электрооборудования и автоматики:

- проверка исправности и чистка электродвигателей (наружная), электропусковых и защитных устройств, крепление и чистка коммутационных шин, проводов, контактных групп;

- настройка приборов автоматики и защиты;

- проверка исправности и непрерывности заземления омметром;

- проверка оборудования внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности;

- проверка комплектности оборудования;

- проверка исправности электропроводки от автоматического выключателя до клеммной коробки;

- проверка состояния изоляции мегометром;

- осмотр электроаппаратуры, приборов автоматики и затяжка электроконтактных соединений ключем-отверткой;

- проверка исправности кожухов, ручек, ограждений; проверка состояния резиновых и других уплотнений;

- регулировка тепловой защиты и зачистка электроконтактных соединений;

- Проведение дополнительного инструктажа персонала пищеблока при нарушении им правил эксплуатации оборудования;

- Проверка работы оборудования в рабочем режиме в соответствии с заводскими инструкциями.

- Отметка в учетных документах о проведенных работах.

7.1.1. Котлы пищеварочные.

- Выполняются работы, предусмотренные регламентом завода изготовителя оборудования  в обязательном порядке (ежемесячно):

- проверка защиты электронагревателей от режима работы "сухой ход";

- проверка срабатывания двойного предохранительного клапана; проверка уровня воды в пароводяной рубашке;

- проверка работы и смазка механизма опрокидывания котла;

- проверка состояния ТЭНов омметром;

- проверка исправности мановакууметра, предохранительного клапана, манометра;

- проверка правильности настройки верхнего и нижнего пределов срабатывания реле давления.

7.1.2.  Плиты кухонные, шкафы жарочные.

- Выполняются работы, предусмотренные регламентом завода изготовителя оборудования  в обязательном порядке (ежемесячно):

- проверка исправности заземления конфорок омметром;

- проверка четкости фиксации положений пакетных переключателей на разных режимах работы.

7.1.3. Сковороды опрокидывающиеся, жаровни и фритюрницы.

- Выполняются работы, предусмотренные регламентом завода изготовителя оборудования  в обязательном порядке (ежемесячно):

- проверка исправности механизма поворота чаши;

- смазка цапфы и червячной пары;

- настройка температурных реле на заданную температуру.

7.2. Оборудование для механической обработки продуктов

(машины для обработки мяса и овощей)

7.2.1. 	Работы обязательные для всех видов оборудования (ежемесячно):

- проверка оборудования внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности;

- проверка комплектности оборудования;

- проверка надежности крепления и отсутствия механических повреждений защитного заземления (зануления) от автоматического выключения (рубильника) до заземляющих устройств оборудования;

- проверка состояния изоляции мегометром;

- проверка исправности электропроводки от рубильника до клеммника электродвигателя;

- осмотр электроаппаратуры и затяжка электроконтактных соединений ключем-отверткой;

- проверка работы оборудования и уровня смазок в редукторах;

- проверка сальниковых уплотнений;

- проверка надежности крепления машины к полу, фундаменту, рабочему столу;

- проверка надежности крепления съемных узлов и механизмов;

- проверка работы оборудования в рабочем режиме;

- отметка в учетных документах о проведенных работах.

7.2.3. 	Картофелечистки

- Выполняются работы, предусмотренные регламентом завода изготовителя оборудования  в обязательном порядке (ежемесячно):

- проверка состояния абразивной поверхности рабочих органов и определения сегментов и дисков, подлежащих замене при ближайшем текущем ремонте;

- проверка плотности прилегания резинового уплотнения выгрузочной двери;

- проверка состояния штуцера подачи в рабочую камеру;

- проверка натяжения клиновидных ремней;

7.2.4.	Овощерезательные машины, кухонные комбайны

- Выполняются работы, предусмотренные регламентом завода изготовителя оборудования  в обязательном порядке (ежемесячно):

- проверка надежности крепления ножа, крышки и ножевой рамки;

- проверка натяжения клиновидных ремней;

7.2.5. 	Мясорубки, ломтерезки, слайсеры.

- Выполняются работы, предусмотренные регламентом завода изготовителя оборудования  в обязательном порядке (ежемесячно):

- проверка качества заточки ножей и ножевых решеток;

- проверка состояния пальца шнека; проверка натяжения клиновидных ремней;

7.2.6. 	Посудомоечные машины

- Выполняются работы, предусмотренные регламентом завода изготовителя оборудования  в обязательном порядке (ежемесячно):

- состояния ТЭНов .

- проверка соленоидных клапанов и датчиков уровня;

- проверка давления воды в водопроводной магистрали;

- контроль температурного режима в зонах обработки;

- проверка работы конечного выключателя;

- проверка состояния резиновых уплотнений на головках моющих и ополаскивающих душей;

- контроль проходимости воды через форсунки душей;

- проверка работы программного механизма периодического действия;

- проверка состояния механизма поворота моющих форсунок;

По мере необходимости:

- регулировка давления воды редуктора;

- регулировка температурного режима по зонам обработки;

- чистка и промывка форсунок моющих и ополаскивающих душей, фильтров насосов и распылителей

7.2.7. 	Тестомесильные машины

- Выполняются работы, предусмотренные регламентом завода изготовителя оборудования  в обязательном порядке (ежемесячно):

- проверка фиксации дежи в рабочем положении;

- проверка состояния месильного рычага (рабочий орган);

- проверка натяжения цепи;

- контроль работоспособности ручного проворачивателя месильного рычага;

смазка роликов подшипника кривошипа и опоры месильного рычага;

8.  Требования к качественным характеристикам работ и услуг: Качество оказываемых Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям действующего законодательства, настоящего технического задания и условиям заключенного с исполнителем контракта.

8.1. Работники Исполнителя должны соблюдать требования нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности;

8.2. Вся полнота ответственности при проведении работ за соблюдение норм и правил по технике безопасности и охране труда возлагается на исполнителя;

8.3. Для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей после письменного уведомления Заказчика;

8.4. Персонал исполнителя должен быть обеспечен рабочей одеждой, инвентарем, инструментом и другими средствами, необходимыми для выполнения условий контракта.

8.5. Специалисты должны иметь допуск к работам по обслуживанию электроустановок напряжением до 1000 вольт, санитарную медицинскую книжку.

8.6. До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о  лице, ответственном за оказание услуг на объекте, с указанием предоставляемых ему полномочий. Исполнитель до начала оказания услуг предоставляет Заказчику, список персонала, который будет задействован в оказании услуг, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных для оформления пропусков.

8.7. В случае замены (появления нового) сотрудника Исполнителем в период оказания Услуги, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика (с предоставлением ФИО и паспортных данных сотрудника) в необходимый срок для оформления пропуска.

8.8. Персонал Исполнителя обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускной режим, внутренние положения и инструкции учреждения.

8.9. Работа должна производиться в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08.00 до 16.00 часов.

8.10. Работы производить своими силами, с собственным оборудованием и расходными материалами.

8.11. Исполнитель обязан допускать к оказанию услуг и выполнению работ только тех работников, которые прошли инструктаж по технике безопасности и охране труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

8.12. Исполнитель должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил безопасности и охраны труда.

9. Приемка и оплата выполненных работ:

9.1. Приемка осуществляется по актам сдачи-приемки оказанных  услуг, сумма по итогам проведения работ не должна превышать цены контракта;

9.2. Ежемесячно при выставлении счетов к оплате представляются следующие документы: счет, счет-фактура, акты сдачи-приемки оказанных услуг.

9.3. Авансирование не предусмотрено;

9.4. Оплата оказанных услуг  осуществляется заказчиком после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после получения счета.

10. Качественные и количественные характеристики оказываемых услуг: качество оказываемых Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям действующего законодательства, настоящего технического задания и условиям заключенного с исполнителем контракта.

- Исполнитель проводит техническое обследование находящегося на обслуживании оборудования с выдачей акта – технического заключения в случаях выявления нецелесообразности ремонта (неремонтопригодности) или непригодности оборудования для дальнейшей эксплуатации. Результаты ТО фиксируются в журнал ТО, хранящийся на месте эксплуатации технологического оборудования пищеблока.

- Исполнитель, при замене оборудования или его деталей  должен передать оформленные сопроводительные документы на товар (товарная накладная, счет (счет-фактура), сертификаты качества и/или декларации о соответствии или иные документы, подтверждающие качество  и безопасность товара (применительно к каждому виду товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

-  Заказчик осуществляет контроль за качеством оказания услуг.

- Выполнение полного комплекса работ, услуг должно сопровождаться обеспечением расходными запасными частями и материалами, технологическим и испытательным оборудованием, контрольно-измерительными приборами.

-Срок предоставления гарантии на оказанные услуги: Гарантийный срок безотказной работы принятого на техническое обслуживание оборудования составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания Акта выполненных работ. На поставляемые запасные части срок гарантии устанавливается в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей, который исчисляется с момента двустороннего подписания акта ввода в эксплуатацию. Обнаруженные в течение гарантийного срока недостатки, допущенные при проведении работ, Исполнитель должен устранить безвозмездно в срок не более 7 (семи) календарных с дней с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.

-Исполнитель несет полную материальную ответственность за отказы в работе систем и оборудования, происшедшие по их вине, из-за неправильных  действий при обслуживании оборудования, при  производстве ремонтных работ или некачественной приемки оборудования после ремонта, несвоевременного проведения ремонта, невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности.

- Исполнитель производит   инструктаж персонала Заказчика по правильной эксплуатации   оборудования принятого на ТО.

11. Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию:

Плановое техническое обслуживание проводится 1 раз в месяц.

Проведение работ по техническому обслуживанию фиксируется в журнале ТО согласно графику, составленному Исполнителем и согласованному с Заказчиком.

Восстановительный ремонт оборудования (средний и мелкий) проводится в случае отказов, сбоев, неполадок в работе оборудования и осуществляется по мере необходимости.

12. Сведения о расходах и требования к используемому товару:

12.1. В цену услуг обслуживания включаются замена ремней, замков, переключателей, кроме конфорок, сменных механизмов, приборов автоматики, ТЭНов.

12.2. При замене изношенных деталей на новые запчасти должны использоваться оригинальные детали и запасные части производителя оборудования или эквиваленты, максимально адаптированные к данному оборудованию. На используемые детали и запасные части должны предоставляться сертификаты соответствия, а также Исполнителем предоставляется гарантийный срок эксплуатации на замененные запчасти не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи – приемки работ.

Все расходные материалы, применяемые при выполнении работ, должны сопровождаться соответствующей документацией, подтверждающей качество материалов.

12.3. Транспортировка оборудования в ремонт и из ремонта по рекламации - за счет Исполнителя.

12.4. Ремонтные работы, монтажные работы, модернизация, замена деталей оборудования согласовывается с Заказчиком и оплачиваются по отдельным счетам с оформлением дополнительного соглашения.

|  | Приложение № 2 к Договору № |
| --- | --- |
| Заказчик: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Ярославль» Исполнитель: __________ | от "____" ______________2020 г. |
| КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ и РЕМОНТУ КУХОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. |
|  | Суздальское ш.,21 /отделения/ |  |  |  |  |
| № | наименование | код | кол-во | цена | сумма |
| 1 | Шкаф холодильный Бирюса |  | 2 |  |  |
| 2 | Фронтальная посудомоечная машина |  | 2 |  |  |
| 3 | Плита электрическая настольная 2-х конфорочная |  | 2 |  |  |
| 4 | Электрокипятильник | КНЭ-100 | 3 |  |  |
| 5 | Электрокипятильник | КНЭ-100-01 | 2 |  |  |
| 6 | Водонагреватель накопительный Fhermex |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 | итого: | ______________- |
|  | Суздальское ш.,21 /пищеблок/ |  |  |  |  |
| № | наименование | код | кол-во | цена | сумма |
| 1 | Моноблок холодильный Polair |  | 2 |  |  |
| 2 | Шкаф холодильный |  | 3 |  |  |
| 3 | Шкаф холодильный |  | 2 |  |  |
| 4 | Шкаф холодильный |  | 1 |  |  |
| 5 | Шкаф холодильный |  | 1 |  |  |
| 6 | Ларь морозильный Italfrost |  | 1 |  |  |
| 7 | Машина картофелеочистительная |  | 1 |  |  |
| 8 | Машина картофелеочистительная |  | 1 |  |  |
| 9 | Мясорубка |  | 1 |  |  |
| 10 | Машина овощерезательная |  | 1 |  |  |
| 11 | Машина протирочно-резательная |  | 1 |  |  |
| 12 | Овощерезка |  | 2 |  |  |
| 13 | Мясорубка-приставка |  | 1 |  |  |
| 14 | Котел пищеварочный электрический |  | 1 |  |  |
| 15 | Котел пищеварочный электрический |  | 4 |  |  |
| 16 | Котел пищеварочный электрический |  | 1 |  |  |
| 17 | Плита электрическая 4-х конфорочная |  | 1 |  |  |
| 18 | Плита электрическая 4-х конфорочная |  | 2 |  |  |
| 19 | Шкаф жарочный 2-секционный |  | 1 |  |  |
| 20 | Электрокипятильник |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 29 | итого: | __________ |
|  | Чехова,34 /пищеблок/ |  |  |  |  |
| № | наименование | код | кол-во | цена | сумма |
| 1 | Шкаф холодильный Polair |  | 4 |  |  |
| 2 | Камера холодильная КХН-7,71 с моноблоком |  | 1 |  |  |
| 3 | Камера морозильная КХН-7,71 с моноблоком |  | 1 |  |  |
| 4 | Ларь морозильный Italfrost |  | 1 |  |  |
| 5 | Шкаф холодильный Бирюса |  | 5 |  |  |
| 6 | Машина картофелеочистительная | МОК-300 | 2 |  |  |
| 7 | Мясорубка | МИМ-300 | 2 |  |  |
| 8 | Машина овощерезательная | МПО-1-03 | 3 |  |  |
| 9 | Универсальный привод | УКМ-06 | 2 |  |  |
| 10 | Просеиватель муки | Каскад | 1 |  |  |
| 11 | Тестомес | МТМ-65МН | 1 |  |  |
| 12 | Купольная посудомоечная машина |  | 1 |  |  |
| 13 | Котел пищеварочный электрический | КПЭМ-60-ОР | 4 |  |  |
| 14 | Плита электрическая 6-и конфорочная | ЭП-6П | 1 |  |  |
| 15 | Плита электрическая 4-х конфорочная | ЭП-4П | 1 |  |  |
| 16 | Шкаф расстоечный GARBIN |  | 1 |  |  |
| 17 | Печь пароконвекционная GARBIN | 104PVAP | 1 |  |  |
| 18 | Пароконвектомат | ПКА10-1/1ПМ | 2 |  |  |
| 19 | Электрокипятильник | КНЭД-100 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 | итого: | __________ |
|  | Чехова,34 /отделения/ |  |  |  |  |
| № | наименование | код | кол-во | цена | сумма |
| 1 | Электрокипятильник | КНЭ-100 | 1 |  |  |
| 2 | Электрокипятильник | КНЭ-100М2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | итого: | _________ |
|  |  |  |  |  |  |  | 81 | Всего: | ____________ |
| Ежемесячная стоимость Обслуживания составляет ______________(___________) рублей. Общая цена Договора составляет ______________(______________) рублей. |

| Заказчик: ОАО «РЖД» ___________________ И.В.Дряженкова «______»_______________2019г. М.П. | Исполнитель: _______ ____________________ «______»_____________2019г. М.П. |
| --- | --- |